## Slide 1: Oberseminar
Steuerung und Regelung einer mobilen Betonpumpe
Bill Thaute
Justus Kopp
Richard Herrmann

## Slide 2: Gliederung
Modellbildung
Ruhelage
Stabilisierung
Folgeregelung

## Slide 3: Betonpumpe
Quelle: Liebherr
Hydraulischer
Differentialzylinder
und Umlenkkinematik
Betonleitung
Abstützsystem
Notes: Beschreibung des Bildes:
- Erläuterung des Grundproblems
Für die Modellbildung relevanten Teile
Maße, Gewichte -> oder erst bei Parameterschätzung?

## Slide 4: Betonpumpe
Armsegment (beginnend vom LKW-Chassis) | Masse (Träger +Gelenk) /kg | Länge/m
1 | 2550 | 9
2 | 1700 | 8
3 | 1350 | 7
4 | 900 | 7
5 | 480 | 6
Notes: Beschreibung des Bildes:
- Erläuterung des Grundproblems
Für die Modellbildung relevanten Teile
Maße, Gewichte -> oder erst bei Parameterschätzung?

## Slide 5: Problem
Schwingungen während des diskontinuierlichen Pumpvorgangs aufgrund der elastischen Verformbarkeit der Armsegmente
Große Schwingungsamplituden am Schlauchende möglich! Gefahr für den Schlauchführer!
Mögliche Lösung: Passive oder aktive Schwingungsdämpfung
Hier: Untersuchung der aktiven Schwingungsdämpfung Regelung

## Slide 6: Modellbildung

## Slide 7
Beschreibung der Balkendynamik führt hier auf partielle DGL:
Steuerungs- und Reglungsentwurf wird komplizierter
Modellierung Biegung mit verteilten Parametern
… Lastverteilung
… Masseverteilung

## Slide 8: Modellierung der Biegung mit konzentrierten Parametern
Verwendung eines passiven Zusatzgelenks

## Slide 9: Modellierung der Biegung mit konzentrierten Parametern (Alternative)
Anzahl Energiespeicher
Bezug zur Realität
Messbarkeit von Zustandsgrößen

## Slide 10: Annahmen für das Modell
Konzentrierte Parameter
Vernachlässigung der Dynamik der Hydraulikzylinder
Einfache Geometrie der Ausleger (Hohlträger mit rechteckiger Grundfläche)

## Slide 11: Gesamtmodell
Zwei Armsegmente, aus Gründen der Übersichtlichkeit
jeweils ein Zusatzgelenk zur Modellierung des Biegung
Notes: - Warum nur Betrachtung von zwei Armsegmenten ?

## Slide 12: Herleitung der Bewegungsgleichung
Generalisierte Koordinaten
Lagrange-Funktion
Lagrange-Gleichungen zweiter Art

## Slide 13: Herleitung der Bewegungsgleichung
Kinetische Energien
Potentielle Energien
Mit:
Trägheitskräfte
Zentrifugal-,
Corioliskräfte
Elastische Fesselungskräfte
Antriebs-
momente
Gravitations-
einfluss

## Slide 14: Zustandsraum

## Slide 15: Aufstellung des Zustandsraumes
Gewöhnliches Dgl System zweiter Ordnung
Überführung in ein System gewöhnlicher Dgls erster Ordnung
Einführung Zustand mit Komponenten:
Trägheitskräfte
Zentrifugal-,
Corioliskräfte
Elastische Fesselungskräfte
Antriebs-
momente
Gravitations-
einfluss

## Slide 16: Probleme bei der Aufstellung des Zustandsraumes
30.01.2015
Massenmatrix symmetrisch und positiv definit invertierbar
Count_operations(
Symbolische Invertierung schwierig Abhilfe: 1. symbolisch: Cholesky-Zerlegung 2. numerisch berechnen

## Slide 17
Bewegungsgleichung:
mit:
Anzahl der Gelenke
Zustandsraum:
Aufstellung des Zustandsraumes

## Slide 18: Linearisierung

## Slide 19
Beschleunigung, Geschwindigkeit:
Momente passiver Gelenke:
Gelenkwinkel aktiver Gelenke: ,
Gelenkwinkel passiver Gelenke:
Ruhelagen (Arbeitspunkt)

## Slide 20: Linearisierung
Vektor der Winkel
Allgemeine Bewegungsgleichung in der Form
Bildung der partiellen Ableitungen im Arbeitspunkt mit Hilfe der Jacobi-Matrix

## Slide 21
Lineares Zustandsraummodell
Definition des Zustandsvektors z und der Eingangsvektors u
Zustandsübergangsgleichungen
Notes: - M,K,C sind jetzt keine Matrizen mehr!!!

## Slide 22
Ruhelage exakt
Berechnung der exakten Ruhelage (resultierende Winkel unaktuierter Gelenke berücksichtigt)
Ansatz:
, ,
Lösen des nichtlinearen Gleichungssystems nach

## Slide 23
Stabilität der Ruhelage
Arbeitspunkt in linearisiertes Modell einsetzten
Stabilität:
alle Pole des geschlossenen Regelkreises liegen in der offenen linken Halbebene

## Slide 24: Parameterabschätzung

## Slide 25: Parameterabschätzung
gesucht: realistische Werte für
Notes: Masse der Armsegmente

## Slide 26: Parameterabschätzung
Schwingungs-DGL:

## Slide 27: Parameterabschätzung
30.01.2015
Linearisierung um :
Koeffizientenvergleich

## Slide 28: Parameterabschätzung
30.01.2015
30.01.2015
Abschätzung der Dämpfung :
  Schwingung klingt innerhalb von auf 10% des Anfangswertes ab:

## Slide 29
Berechnung des Gesamtträgheitsmoments bezogen auf die Drehachse im unaktuierten Gelenk 1 mit Hilfe des Satzes von Steiner:
Parameterabschätzung

## Slide 30
Eigenfrequenz wird mit abgeschätzt, womit sich berechnen lässt
Damit lassen sich nun berechnen
Es ergeben sich die Werte:
Analoges Vorgehen für Abschätzung von
30.01.2015
Parameterabschätzung

## Slide 31: Modellentwicklung

## Slide 32: Modellübersicht
Modell der Simulation | Entwurfsmodell des Reglers | Entwurfsmodell der Steuerung
Vollst. Aktuiert | Vollst. Aktuiert | Vollst. Aktuiert
Unvoll. Aktuiert | Vollst. Aktuiert | Vollst. Aktuiert
Unvoll. Aktuiert | Unvoll. Aktuiert | Vollst. Aktuiert
Unvoll. Aktuiert | Unvoll. Aktuiert | Unvoll. Aktuiert

## Slide 33: Modellvariante vollaktuiert
Massive, sehr steife Glieder
Vernachlässigung von Schwingungen
Alle Gelenke sind aktuiert
Fall1
unelastische Pumpe

## Slide 34
Modellvariante vollaktuiert
Regel- und Steuerungsentwurf einfach
2 Modellgleichungen:
Trägheitskräfte
Zentrifugal-,
Corioliskräfte
Antriebs-
momente
Gravitations-
einfluss

## Slide 35
Glieder elastisch
Schwingungsfähige
Zu jedem Glied wird ein unaktuiertes Gelenk modelliert
Fall2
elastische Betonpumpe
Modellvariante unteraktuiert

## Slide 36
Direkter Stelleingriff nur bei jedem zweiten Gelenk
Positionsregelung aktuierter Gelenke
Einfluss aus unaktuierten Gelenken als Störgröße behandelt
Einzelgelenkregler
Modellvariante unteraktuiert
Trägheitskräfte
Zentrifugal-,
Corioliskräfte
Elastische Fesselungskräfte
Antriebs-
momente
Gravitations-
einfluss

## Slide 37
Implementierung
Vorsteuerung
PD-Regler
Modell
Modellgleichung:
Ruhelage:
Vorsteuerung:

## Slide 38
Modellvariante unteraktuiert
Regelung in Ruhelage
Erreichen einer Ruhelage:
Anfangswerte :

## Slide 39
Modellvariante unteraktuiert
Regelung in Ruhelage
Einstellen der Ruhelage:
Anfangswerte :
Nach 3s Ruhelage erreicht
Kleine stationäre Abweichung, da nur PD-Regelung (Verstärkung nicht optimal gewählt)

## Slide 40
Modellvariante unteraktuiert
Regelung in Ruhelage
Einstellen der Ruhelage:
Anfangswerte :
Nach 3s Ruhelage erreicht
Kleine stationäre Abweichung, da nur PD-Regelung (Verstärkung nicht optimal gewählt)
Abweichungen gering
Einzelgelenkregelung in Ruhelage ausreichend

## Slide 41
Modellübersicht
Modell der Simulation | Entwurfsmodell des Reglers | Entwurfsmodell der Steuerung
Vollst. Aktuiert | Vollst. Aktuiert | Vollst. Aktuiert
Unvoll. Aktuiert | Vollst. Aktuiert | Vollst. Aktuiert
Unvoll. Aktuiert | Unvoll. Aktuiert | Vollst. Aktuiert
Unvoll. Aktuiert | Unvoll. Aktuiert | Unvoll. Aktuiert

## Slide 42
Modellvariante unteraktuiert
Fall 3
Ruhelage:
Anfangswerte :

## Slide 43
Modellvariante unteraktuiert
Aktuierte Gelenke:
Fehler durch ungenaue Vorsteuerung

## Slide 44
Modellvariante unteraktuiert
Fall 4
Kenntnis der Trajektorien aller Zustandskomponenten
Für Ruhelage leicht zu berechnen
Für Arbeitspunktübergänge: Lösen eines Randwertproblems

## Slide 45: Modellierung der Last

## Slide 46: Modellierung der Last
Pumpe
Rohrleitung
Auswurf
Impulsweises Pumpen
Rohre konstant gefüllt
Reibung, Viskosität

## Slide 47: Modellierung der Last - Approximation
Pumpe
Rohrleitung
Auswurf
Impulsweises Pumpen
Sprungförmige Belastung
stückweise konstant

## Slide 48: Modellierung der Last
LAGRANGE-Formalismus
Last als Masse modelliert
Kinetische Energie
Potentielle Energie